## Slide 1
天星自动化加工项目类FEMA资料
TELSTAR
With Expertise in Building & #erating Customized Smart Factory Based on Big Data Management Technology
C#yright © 2021 by TELSTAR Corporation. ALL RIGHTS RESERVED.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means — electronic, mechanical, photoc#ying, recording, or otherwise — without the permission of TELSTAR.
This document provides an outline of a presentation and is incomplete without the accompanying oral commentary and discussion.

## Slide 2: 喷塑问题点汇总
对 象 :入库时未套丝 | 喷塑类工件，烤漆完成后： 1. 螺纹需套丝后入库； 2.PIN孔需要去除油漆； 3.带公差的圆孔需要保护或者去除油漆； |  |  |  | 
 | 改善 部门 | 改善主管组 | 责任人 | 改善日期 | 结果
不良现象
良品
대 외 비
(RESTRICTED)
点检日期 | 1/8 | 工程名 |  | 点检者 |  | 问题类型 | 加工 / 设计 / 组装/ 其他 / 评价
● 问题点 1:未套丝

## Slide 3: 喷塑问题点汇总
对 象 : 现象 及 问题点 表面异物 多料 | 后处理前需确认加工品质是否符合规定 以及喷塑后悬挂铁丝的部分需要打磨后补喷 |  |  |  | 
 | 改善 部门 | 改善主管组 | 责任人 | 改善日期 | 结果
不良现象
良品
대 외 비
(RESTRICTED)
点检日期 | 1/8 | 工程名 |  | 点检者 |  | 问题类型 | 加工 / 设计 / 组装/ 其他 / 评价
● 问题点 2:表面喷塑不良

## Slide 4: 烤漆问题点汇总-2
对 象 : 现象 及 问题点 锈蚀未清 | 禁止采用生锈板材，交货前确认外观是否有缺陷 喷塑前置处理需彻底清洁 |  |  |  | 
 | 改善 部门 | 改善主管组 | 责任人 | 改善日期 | 结果
不良现象
良品
대 외 비
(RESTRICTED)
点检日期 | 1/8 | 工程名 |  | 点检者 |  | 问题类型 | 加工 / 设计 / 组装/ 其他 / 评价
● 问题点 3:表面污渍

## Slide 5: 烤漆问题点汇总
对 象 : 现象 及 问题点 喷塑件有纹路 | 喷塑完全冷却后再发货，否则会有包装袋或者放置托盘的纹路 |  |  |  | 
 | 改善 部门 | 改善主管组 | 责任人 | 改善日期 | 结果
不良现象
良品
대 외 비
(RESTRICTED)
● 问题点 4:漆面表面不良

## Slide 6: 烤漆问题点汇总
对 象 : 现象 及 问题点 喷塑件露底 | 保证喷塑厚度达标，发货前需要检查喷塑状态，在入库前处理完成 |  |  |  | 
 |  | 改善主管组 | 责任人 | 改善日期 | 结果
不良现象
良品
대 외 비
(RESTRICTED)
● 问题点 5:喷塑露底

## Slide 7: 烤漆问题点汇总
对 象 : 现象 及 问题点 喷塑厚度不合格 | 保证喷塑厚度达标，薄板为80-100微米，厚板为100微米以上 |  |  |  | 
 |  | 改善主管组 | 责任人 | 改善日期 | 结果
不良现象
良品
대 외 비
(RESTRICTED)
● 问题点 6:烤漆厚度不良

## Slide 8: 7本社加工品相关问题点
喷塑面杂质 | 喷塑前去除杂质/喷砂残留，温度过低，禁止废粉回收后使用 |  |  |  | 
 | 改善 部门 | 改善公司 | 责任人 | 改善日期 | 结果
 |  | 천성 |  |  | 
사진
点检日期 | 1/8 | 工程名 | HMMI | 点检者 | 박용신 | 问题类型 | 加工 / 设计 / 组装/ 其他 / 评价
● 问题点7 :表面杂质
대 외 비
(RESTRICTED)
完
문제점

## Slide 9: 本社加工品相关问题点
螺纹孔和方管内钢砂残留 | 交货时需要彻底清除内部杂质 |  |  |  | 
 | 改善 部门 | 改善公司 | 责任人 | 改善日期 | 结果
 |  | 천성 |  |  | 
사진
点检日期 | 1/8 | 工程名 | HMMI | 点检者 | 박용신 | 问题类型 | 加工 / 设计 / 组装/ 其他 / 评价
● 问题点8 :表面污渍
대 외 비
(RESTRICTED)
完
문제점

## Slide 10: 9本社加工品相关问题点
喷塑多料 | 调整悬挂位置，厚板喷塑厚度为80-100微米 入库前需要确认打磨 |  |  |  | 
 | 改善 部门 | 改善公司 | 责任人 | 改善日期 | 结果
 |  | 천성 |  |  | 
사진
点检日期 | 1/8 | 工程名 |  | 点检者 |  | 问题类型 | 加工 / 设计 / 组装/ 其他 / 评价
● 问题点9 :
대 외 비
(RESTRICTED)
完
해결방법

## Slide 11: 10本社加工品相关问题点
 | 외관 상태 불량 外观不良 改善对策 출하전 가공품 외부에 비닐로 제대로 포장할 것 发货前用打包膜缠绕彻底 |  |  |  | 
 | 改善 部门 | 改善公司 | 责任人 | 改善日期 | 结果
 |  | 천성 |  |  | 
사진
개선방안
点检日期 | 1/8 | 工程名 | HMMI | 点检者 | 박용신 | 问题类型 | 加工 / 设计 / 组装/ 其他 / 评价
● 问题点10 :
대 외 비
(RESTRICTED)
完
문제점

## Slide 12: 11昌源威亚车桥改造1线项目问题点
图 纸 号:TA20250604-001004FA-013 问题点内容: 1. COVER烤漆颜色存在差异； | 改善对策 做样板封样，后期加工按照样板喷粉。 |  |  | 
 | 改善 部门 | 改善主管组 责任人 | 计划改善日期 实际改善日期 | 结果
现象 及 问题点
改善对策 及 日期
点检日期 | 10.21 | 工程名 | 昌源威亚车桥1线 | 公司名 |  | 点检者 |  | 问题类型 | 设备制造 / 设计 / 包装/ 组装/ 购买品
●11 问题点 :
대 외 비
(RESTRICTED)

## Slide 13: 12昌源威亚车桥改造1线项目问题点
·图 纸 号: ·问题内容：遮挡面部分区域生锈 | 改善对策： ▣根本原因: 雨季空气潮湿 ▣解决方案: 加工完成后涂抹防锈油 ▣再发防止方案:工序控制，填写过程控制单 |  |  | 
 | 改善 部门 | 改善主管组 责任人 | 改善日期 | 结果
 |  | 张峰 | 25/10/12 | 完
现象 及 问题点
改善对策 及 日期
点检日期 | 2025.10.10 | 工程名 | 昌源威亚1桥 |  | 点检者 | 杨吉帅 | 问题类型 | 设备制造 / 设计 / 包装/ 组装/ 购买品
● 问题点12 :遮挡面生锈
대 외 비
(RESTRICTED)

## Slide 14: 13昌源威亚车桥改造1线项目问题点
·图 纸 号: ·问题内容：烤漆附着力差 用金属件尖锐边角敲击烤漆面，漆面片状脱落 | 改善对策： 喷塑件要求用金属尖锐位置敲击漆面，漆面发黏，不脱落 |  |  | 
 | 改善 部门 | 改善主管组 责任人 | 改善日期 | 结果
 |  | 张峰 | 25/10/12 | 完
现象 及 问题点
改善对策 及 日期
点检日期 | 2025.10.10 | 工程名 | 昌源威亚1桥 |  | 点检者 |  | 问题类型 | 设备制造 / 设计 / 包装/ 组装/ 购买品
● 问题点13 :附着力差
대 외 비
(RESTRICTED)